## Slide 1: TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU (2017/745/EU) EK XI – ÜRÜN UYGUNLUK DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: KAPSAM
KISIM A – ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
KISIM B – ÜRÜN DOĞRULAMASI Udem kapsamında bulunmamaktadır

## Slide 3: EK XI – ÜRÜN UYGUNLUK DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
Ürün uygunluk doğrulamasına dayalı uygunluk değerlendirmesinin hedefi, cihazların, bir AB tip-inceleme sertifikasının düzenlenmiş olduğu tipe uygun olmasını ve onlara uygulanan bu Tüzük’ün hükümlerini karşılamasını sağlamaktır.
Bir AB tip-inceleme sertifikasının X. Ek uyarınca düzenlenmiş olması durumunda, imalatçı; bu Ekin ya A Kısmında belirtilen prosedürü (üretim kalite güvencesi) ya da B Kısmında belirtilen prosedürü (ürün doğrulama) uygular.
Ayrıca istisna olarak II. ve III. Eklerde belirtildiği şekilde hazırlanan teknik dokümantasyon ile birlikte bu ekteki prosedürler sınıf IIa cihazların imalatçıları tarafından da uygulanabilir.

## Slide 4: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
İmalatçı ilgili gerekliliklerin yerine getirdiğinde uygunluk değerlendirme prosedürünün kapsadığı cihaz için bir AB uygunluk beyanı hazırlar.
AB uygunluk beyanı düzenleyerek imalatçının; ilgili cihazın, AB tip-inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uyduğunu ve bu Tüzük’ün cihaza uygulanan gerekliliklerini karşıladığını garanti ve beyan ettiği kabul edilir.
Notes: AB Uygunluk beyanı Ek IV 19.Madde

## Slide 5: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
Kalite Yönetim Sistemi:
6.1 İmalatçı; kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi için, bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar. Başvuru içeriği;
İmalatçının adı, adresi, bütün imalat yerleri, yetkili temsilcisi varsa bilgileri
KYS kapsamındaki cihaz ve cihaz grubuna ilişkin bilgiler
Aynı cihazla ilgili KYS için başka bir OK ‘ya başvuru yapılmadığına dair yazılı beyan
AB uygunluk beyanı taslağı
İmalatçının KYS ‘sine ilişkin dokümantasyon EK IX ile aynı
İmalatçının kalite taahhüdü
PMS, PMCF dokümantasyonları ve vigilance prosedürleri
Klinik değerlendirme planına ilişkin dokümantasyon
onaylanmış tipler için II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyonu ve
AB tip-inceleme sertifikalarının bir suretini; AB tip-inceleme sertifikaları, başvurunun yapıldığı onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmişse, teknik dokümantasyon ile güncellemelerine ve düzenlenen sertifikalara yönelik atıf başvuruya ayrıca dahil edilir.

## Slide 6: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
Kalite Yönetim Sistemi:
6.2. Kalite yönetim sisteminin uygulanması;
AB tip-inceleme sertifikasında tanımlanan tiple ve bu Tüzük’ün cihazlara her aşamada uygulanan hükümleriyle uyumluluğu sağlayacak şekildedir. İmalatçı tarafından kalite yönetim sistemine yönelik benimsenen tüm ögeler, gereklilikler ve hükümler; kalite el kitabı ile kalite programları, kalite planları ve kalite kayıtları gibi yazılı politikalar ve prosedürler biçiminde, sistematik ve düzenli bir şekilde dokümante edilir.
İmalatçının kalite hedefleri
İşletmenin organizasyonu
Kritik personellerin atanması, organizasyonel yetkileri, idari personelin sorumlulukları
Uygun olmayan cihazların kontrolü
Cihazın kalitesini izleme
Dış kaynaklı proseslerin kontrolü
3) İmalat sırasındaki doğrulamalar, sterilizasyona ilişkin süreçler
4) İmalat öncesinde , sırasında ve sonrasında yürütülecek uygun testler ve denemeler, gerçekleştirilme sıklığı, kullanılacak test ekipmanını ve geriye doğru izlenebilecek şekilde kalibrasyonu
Ek IX’dan farkı; tasarımla ilgili gereklilikler yok

## Slide 7: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
Kalite Yönetim Sistemi:
6.3. Denetim
OK, KYS sistemi gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite yönetim sistemini denetler. İmalatçının kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak bir uyumlaştırılmış standart veya ortak spesifikasyon (OS) kullanması durumunda, onaylanmış kuruluş bu standartlara veya ortak spesifikasyonlara uygunluğu değerlendirir. Eğer karşılanmıyorsa gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Ek IX ile aynı
OK denetim ekibi ilgili teknolojinin değerlendirilmesinde geçmiş deneyimi olan en az bir üye içerir. Değerlendirme prosedürü imalat sürecini ve ilgili diğer süreçleri doğrulamak için, imalatçının tesislerinde ve uygun görüldüğü takdirde, tedarikçilerinin ve/veya alt yüklenicilerinin tesislerinde denetimi içerir. Ek IX ile aynı
Kalite yönetim sistemi, cihazların AB tip-inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uymasını sağlamakta ve bu Tüzük’ün ilgili hükümlerine uymakta ise, onaylanmış kuruluş bir AB kalite güvence sertifikası düzenler. Onaylanmış kuruluş, sertifika düzenleme kararını imalatçıya bildirir. Bu karar, onaylanmış kuruluşun denetim sonuçlarını ve gerekçeli bir değerlendirmeyi içerir.

## Slide 8: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
Kalite Yönetim Sistemi:
6.4. Değişiklik
imalatçı; kalite yönetim sisteminde ya da kapsadığı cihaz çeşitliliğinde önemli değişikliklere yönelik her planını, kalite yönetim sistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşa bildirir. Onaylanmış kuruluş, teklif edilen değişiklikleri değerlendirir, ilave denetimlere yönelik ihtiyacı belirler ve bu değişikliklerden sonra kalite yönetim sisteminin gereklilikleri karşılamaya devam edip etmediğini doğrular. Onaylanmış kuruluş, değerlendirmenin sonuçlarını ve uygulanabildiği hallerde ilave denetimlerin sonuçlarını içeren kararını imalatçıya bildirir. Kalite yönetim sistemindeki veya kapsadığı cihaz çeşitliliğindeki önemli her değişikliğe ilişkin onay, AB kalite yönetim sistemi sertifikasına bir ek şeklinde olur. Ek IX ile aynı

## Slide 9: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
7. Gözetim Değerlendirmesi
Sınıf Iıa, Iıb ve III cihazların gözetim değerlendirmesi;
İmalatçı aşağıda yer alan tüm bilgileri temin etmelidir;
KYS ‘ne ilişkin dokümantasyon
Temsili cihaz örneği için PMCF planı dahil olmak üzere PMS verileri ve vigilance dokümanları
Risk yönetimi EN ISO 14971 ‘e uygun
kalite kontrol raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri ve ilgili personelin yetkinliklerine ilişkin kayıtlar gibi, kalite yönetim sisteminin imalat ile ilgili bölümünde şart koşulan verileri.
En az 12 ayda bir imalatçının ve gerektiğinde tedarikçilerinin yerinde denetimini yapmalıdır. Gerektiğinde kalite yönetim sisteminin düzgün bir şekilde işlediğini kontrol etmek için testler yapar. Sonunda gözetim raporu ve test raporlarını üreticiye bildirir.
Asgari her 5 senede bir yerinde habersiz denetim gerçekleştirir. Habersiz yerinde denetimler kapsamında, onaylanmış kuruluş, imal edilen cihazın teknik dokümantasyona uygun olduğunu doğrulamak için, üretilen cihazların yeterli miktarda numunesini ya da imalat süreçlerinden alınan yeterli miktarda numuneyi ya da piyasadan alınan numuneyi test eder.
OK sorumlulukları
Ek IX

## Slide 10: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
7. Gözetim
Sınıf III cihazlar söz konusu olduğunda gözetim değerlendirmesi; uygun olduğu hallerde, üretilen veya satın alınan parçaların ve/veya malzemelerin miktarlarının tip için onaylandığına ve bitmiş cihazların miktarlarına karşılık geldiğine dair kontrolü içerir.
Ek IX dan farkı
Genel bir kural olarak, bir baş denetçi art arda üç yıldan daha fazla aynı imalatçıyla ilgili denetimlere katılamaz.
Onaylanmış kuruluş, üretilen cihazlardan veya piyasadan alınan numune ile teknik dokümantasyonda belirtilen spesifikasyonlar veya onaylanmış tasarım arasında bir farklılık bulursa, ilgili sertifikayı askıya alır veya geri çeker ya da sertifikaya kısıtlamalar getirir.

## Slide 11: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
8. Ayrı olarak kullanıldığında (Md. 1(8)) insan kanı veya insan plazmasından elde edilen bir tıbbi ürün olduğu kabul edilebilen bir tıbbi maddeyi bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazların her bir partisinin imalatının tamamlanması sonrasında imalatçı; cihaz partisinin serbest bırakılmasını onaylanmış kuruluşa bildirir ve 2001/83/AT sayılı Direktif’in 114(2) maddesi uyarınca, bir üye devlet laboratuvarı tarafından veya bir üye devlet tarafından bu amaç için atanan bir laboratuvar tarafından düzenlenen, cihazda kullanılan insan kanı veya plazma türevi partisinin serbest bırakılması ile ilgili resmi sertifikayı onaylanmış kuruluşa gönderir.

## Slide 12: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
9. İdari hükümler
İmalatçı veya imalatçının bir üye devlette kayıtlı işyerinin bulunmaması durumunda yetkili temsilcisi; yetkili otoriteye sunmak üzere aşağıdakileri, en son cihaz piyasaya arz edildikten sonra 10 yıldan az olmayacak bir süreyle ve implante edilebilir cihazlar için 15 yıldan az olmayacak bir süreyle muhafaza eder:
AB uygunluk beyanını,
KYS dokümantasyonu (Ek IX)
Ek X ‘a göre alınan AB tip inceleme sertifikası IX. Ekten farkı
PMCF , PMS ve vigilance dokümanları (Ek IX)
Yapılan değişiklikler (Ek IX)
OK karar ve raporları (Ek IX)

## Slide 13: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
10. Sınıf IIa cihazlara yönelik uygulama
Sınıf IIa cihazların, II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyona uygun olarak imal edildiğini ve onlara uygulanan bu Tüzük’ün gerekliliklerini karşıladığını garanti ve beyan ettiğini kabul ettiğini gösteren uygunluk beyanı hazırlanmalıdır.
OK sınıf Iıa cihazlar için seçilen temsili örnekler için (MDN/MDA) II. ve III. Eklerde atıfta bulunulduğu şekilde teknik dokümantasyonun bu Tüzük ile uyumlu olup olmadığını değerlendirir.
Onaylanmış kuruluş, cihazların temsili bir örneğini veya örneklerini seçerken aşağıdakilere dikkat etmeli ve gerekçesini sunmalıdır.
- teknolojinin yeniliğini
Tasarımdaki benzerlikleri,
teknolojiyi, imalat ve sterilizasyon yöntemlerini,
kullanım amacını ve
bu Tüzük uyarınca yürütülmüş olan önceki ilgili değerlendirmelerin (örneğin; fiziksel, kimyasal, biyolojik veya klinik özelliklerle ilgili) sonuçlarını

## Slide 14: EK XI – KISIM A- ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ
10. Sınıf IIa cihazlara yönelik uygulama
Sınıf IIa cihazların, II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyona uyduğunu ve bu Tüzük’ün onlara uygulanan gerekliliklerini karşıladığını teyit etmesi durumunda, onaylanmış kuruluş, bu Ekin bu Kısmı uyarınca bir sertifika düzenler.
imalatçı veya onun yetkili temsilcisi, yetkili otoriteye sunmak üzere aşağıdakileri, en son cihaz piyasaya arz edildikten sonra 10 yıldan az olmayacak bir süreyle muhafaza eder:
- AB uygunluk beyanını,
- II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyonu ve
- Alınan sertifikayı

## Slide 15: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
11. Ürün doğrulaması, imal edilmiş her cihazın incelenmesinden sonra imalatçının, bir AB uygunluk beyanı düzenlemek suretiyle, OK tarafından her ürünün incelenmesi ve test edilmesi prosedürüne tabi olan cihazların AB tip-inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uyduğunu ve bu Tüzük’ün bu cihazlara uygulanan gerekliliklerini karşıladığını garanti ve beyan ettiğinin kabul edildiği prosedür olarak anlaşılır.
12. İmalatın başlamasından önce, imalatçı;
- özellikle gerekli olduğunda sterilizasyonla ilgili olanlar olmak üzere imalat süreçlerini
- homojen üretim olduğu
- uygun olduğu yerde cihazların AB tip-inceleme sertifikasında tanımlanan tipe ve bu Tüzük'ün gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için önceden belirlenmiş rutin prosedürleri tanımlayan dokümanlar hazırlar.
Steriliteyi korumak ve sürdürmek için tasarlanan imalat süreci ile ilgili hususlar için, imalatçı, 6. ve 7. Kesimlerin hükümlerini uygular.

## Slide 16: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
13. PMCF planı , PMS planı , vijilans ve piyasaya arz sonrası gözetim ve denetim sistemine ilişkin hükümlerden doğan yükümlülüklerine uygunluğu sağlayan prosedürler oluşturmayı ve güncel tutmayı taahhüt eder.
14. Onaylanmış kuruluş, her ürünü inceleyerek ve test ederek, cihazın bu Tüzük’ün gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak amacıyla uygun incelemeler ve testler yürütür.

## Slide 17: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
15. Her ürünün incelenmesi ve test edilmesi yoluyla doğrulama
15.1. Her cihaz ayrı ayrı incelenir ve uygun olduğu hallerde uyumlaştırılmış standartlarda tanımlandığı şekilde uygun fiziksel testler veya laboratuvar testleri ya da eşdeğer testler ve değerlendirmeler yürütülür.( sadece steril paketin uygunluğunun değerlendirilmesi hariç)
15.2. Onaylanmış her cihaza, OK kendi kimlik numarasını iliştirir ya da iliştirtir ve yapılan testler ve değerlendirmeler ile ilgili bir AB ürün doğrulama sertifikası hazırlar.

## Slide 18: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
16. Ayrı olarak kullanıldığında, insan kanı veya insan plazmasından elde edilen bir tıbbi ürün olduğu kabul edilebilen bir tıbbi maddeyi, bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazların her bir partisinin imalatının tamamlanması sonrasında imalatçı; cihaz partisinin serbest bırakılmasını onaylanmış kuruluşa bildirir ve 2001/83/AT sayılı Direktifin 114(2) maddesi uyarınca bir üye devlet laboratuvarı veya bir üye devlet tarafından bu amaç için atanan bir laboratuvar tarafından düzenlenen, cihazda kullanılan insan kanı veya plazma türevi partisinin serbest bırakılması ile ilgili resmi sertifikayı onaylanmış kuruluşa gönderir.

## Slide 19: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
17. İdari hükümler
İmalatçı veya yetkili temsilcisi; yetkili otoriteye sunmak üzere aşağıdakileri, en son cihaz piyasaya arz edildikten sonra 10 yıldan az olmayacak bir süreyle ve implante edilebilir cihazlar için 15 yıldan az olmayacak bir süreyle muhafaza eder:
- AB uygunluk beyanını,
- İmalat süreçleri, rutin kalite kontrol testleri,
- AB ürün doğrulama sertifikası ve
- X. Ekte atıfta bulunulan AB tip-inceleme sertifikasını.

## Slide 20: EK XI – KISIM B- Ürün Doğrulaması
18. Sınıf IIa cihazlara yönelik uygulama
18.1. Söz konusu sınıf IIa cihazların, II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyona uygun olarak imal edilmesini ve bu Tüzük’ün bu cihazlara uygulanan gerekliliklerini karşılamasını garanti ve beyan ettiği kabul edildiğini gösteren uygunluk beyanı imalatçı tarafından hazırlanır.
18.2. onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen her ürün için doğrulamanın, söz konusu sınıf IIa cihazların, II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyona ve bu Tüzük’ün bu cihazlara uygulanan gerekliliklerine uygunluğunu teyit etmesi amaçlanır.
18.3. Teyit edilmesi durumunda onaylanmış kuruluş, bu Ekin bu Kısmı uyarınca bir sertifika düzenler.
18.4. imalatçı veya yetkili temsilcisi, yetkili otoriteye sunmak üzere aşağıdakileri, en son cihaz piyasaya arz edildikten sonra 10 yıldan az olmayacak bir süreyle muhafaza eder:
AB uygunluk beyanını,
- II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyonu ve
- 18.3. Kesimde atıfta bulunulan sertifikayı

## Slide 21
TEŞEKKÜRLER