## Slide 1
2017 / 745 / EU
MEDICAL DEVICE REGULATION
2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
EK XIII
ISMARLAMA İMAL EDİLEN CİHAZLARA YÖNELİK PROSEDÜR
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2
Ek XIII
Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür

## Slide 3: İçerik
Ek XIII Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür
  Kısım 1: Beyan
  Kısım 2: Teknik Dokumantasyon
  Kısım 3: Kısım 2’ye göre imalat
  Kısım 4: Beyanın Saklanması
  Kısım 5: PMCF
  MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar

## Slide 4: Ek XIII Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür
MDR Madde 2(3), ‘ısmarlama imal edilen tıbbi cihazı’:
mesleki nitelikleri dolayısıyla
  ulusal mevzuat ile yetkilendirilmiş kişi tarafından düzenlenen ve
  bu kişinin sorumluluğu altında, spesifik tasarım karakteristiklerini belirten
yazılı bir reçete uyarınca özel olarak imal edilen
ve yalnızca belirli bir hastanın bireysel durumunu ve ihtiyaçlarını karşılamayı üzere tasarlanan
cihaz olarak tanımlamaktadır.
MDCG 2021-3

## Slide 5: Ek XIII Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür
Kısım 1 : Beyan (imalatçı veya yetkili temsilci hazırlar)
  İmalatçının adı ve adresi,
  Varsa, yetkili temsilcinin adı ve adresi,
  Cihazın tanımlanmasına yönelik bilgiler,
  Cihazın yalnızca belirli bir hasta tarafından kullanılmasının amaçlandığına dair bir beyan,
  Reçeteyi yazan kişinin yeterlilik bilgileri, ( adı ve ilgili sağlık kurumu bilgileri)
  Reçetede belirtildiği şekilde ürünün spesifik karakteristikleri,
  Ek I temel gereklere uyduğuna dair değerlendirme ve uygun olmayan maddeler için gerekçelendirme
  Tıbbi madde, insan kanı türevi, hayvan kaynaklı doku ve hücre olma / olmama durumuna ait bilgi içermelidir.

## Slide 6: Ek XIII Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür
Kısım 2: Teknik dokümantasyon yetkili ulusal otoriteler için hazır bulundurur (imalat tesisini veya tesislerini belirten ve beklenen performans dahil olmak üzere cihazın tasarım, imalat ve performansını anlamaya olanak sağlayan dokümantasyonu )
Kısım 3: İmalatçı; imalat sürecinin, 2. Kısımda atıfta bulunulan dokümantasyona uygun cihazlar imal edilmesini sağlaması için gerekli tüm önlemleri alır.

## Slide 7: Ek XIII Ismarlama Üretilen Cihazlara Yönelik Prosedür
  Kısım 4: Beyan, cihazın piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıllık bir süreyle muhafaza edilir. İmplante edilebilir cihazlar söz konusu olduğunda, bu süre, en az 15 yıl olur.
Kısım 5:
  PMCF’den elde edilenler veriler de dahil olmak üzere, üretim sonrası aşamada kazanılan deneyimi inceler ve dokümante eder;
  Gerekli herhangi bir düzeltici faaliyet uygulamak için uygun yöntemleri kullanır.
  Olumsuz olayları ve/veya saha güvenliği düzeltici faaliyetlerini haberdar olur olmaz, elektronik sistem ile yetkili otoritelere raporlar.

## Slide 8: Ismarlama İmal Edilen Cihazlar İçin Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

## Slide 9: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar

## Slide 10: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz örnekleri;
Belirli bir hastanın bireysel durumu için spesifik tasarım özelliklerini içeren bir diş hekimi tarafından temin edilen yazılı bir reçeteye göre imal edilmiş bir diş kaplaması.
Diz Bilek Ayak Ortezi gibi alt ekstremitede nöromüsküler veya kas-iskelet sistemi bozukluğu olan bir kişiye yardımcı olmak için spesifik tasarım özelliğini içeren yazılı bir reçeteye göre yapılmış bir ortez.
Doktorun cihazın imalatı için gerekli olan hastaya spesifik tasarım özelliklerini sağlayan yazılı bir reçete uyarınca kaydedilen bir vücut parçasının ve/veya işlevin yerini alması amaçlanan el protezi.

## Slide 11: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz olarak kabul edilmeyen cihaz örnekleri:
Herhangi bir profesyonel kullanıcının spesifik gerekliliklerini karşılamak üzere adapte edilmesi gereken, seri üretilen cihazlar, bundan böyle adapte edilebilir tıbbi cihazlar olarak anılacaktır.
  belirli gözlük çerçeveleri ve optik gözlükler (gözlük oluşturmak için bir araya getirilmiş)
  hastaya uygun tekerlekli sandalyeler
  işitme cihazları (otoplastik ve amplifikatör)
  ortotik bandajlar
  dış protezler
Potansiyel olarak yetkilendirilmiş bir kişinin yazılı reçetelerine göre yapılmış, endüstriyel imalat süreçleri vasıtasıyla seri üretilen cihazlar.

## Slide 12: MDCG 2021-3 MDR'ye göre ısmarlama imal edilen cihaz imalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?

## Slide 13: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
MDR'ye göre ısmarlama imal edilen cihaz imalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?
İmalatçıların MDR gerekliliklerinin neredeyse tamamını karşılaması gerekir.
MDR Ek I gerekliliklerinin uygulanabilir olduğunu değerlendirmek ısmarlama imal edilen cihaz imalatçısının sorumluluğundadır.
İmalatçılar, cihazın risk sınıfı ve tipi ile orantılı olacak şekilde bir kalite yönetim sistemi (KYS) oluşturur, dokümante eder, uygular, sürdürür, güncel tutar ve sürekli geliştirir. KYS, MDR Madde 10(9)'da açıklanan tüm unsurları ele almalıdır.

## Slide 14: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
MDR'ye göre ısmarlama imal edilen cihaz imalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?
MDR uyumlu bir PMS uygulamak için, ilgili sağlık hizmeti sağlayıcıları/sağlık profesyonelleri veya hastalarla, sahadaki cihazların kalitesi, performansı ve özellikle klinik performansı ve güvenliliği hakkında geri bildirim almak için uygun iletişim kanalları oluşturulur.
MDR tarafından tanımlanan risk yönetimi, PMS ve klinik değerlendirme yaşam döngüsü süreçleri için, bu yükümlülükleri aynı kullanım amacı, kullanılan materyaller, kullanılan süreç, aynı ana tasarım vb. olan cihaz gruplarına uygular ve her bir münferit ısmarlama imal edilen cihaza uygulamaz.

## Slide 15: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
MDR'ye göre ısmarlama imal edilen cihaz imalatçılarının yükümlülükleri nelerdir?
MDR Madde 87(1) uyarınca, ısmarlama imal edilen cihaz imalatçıları her türlü ciddi olumsuz olayı ve/veya saha güvenliği düzeltici faaliyetleri öğrenir öğrenmez yetkili otoritelere raporlar.

## Slide 16: MDCG 2021-3 Ismarlama imal edilen cihaz imalatçılarının hangi yükümlülükleri diğer tıbbi cihaz imalatçılarının yükümlülüklerinden farklıdır?

## Slide 17: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz imalatçılarının hangi yükümlülükleri diğer tıbbi cihaz imalatçılarının yükümlülüklerinden farklıdır?
Beyan:
Ek XIII'ün 1’i uyarınca ve uygunluk beyanı yerine ısmarlama imal edilen cihazlara bir Ek XIII beyanı eşlik eder. Bu beyan; bir isim, bir kısaltma veya sayısal bir kod ile tanımlanan belirli hasta veya kullanıcıya sunulur.

## Slide 18: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz imalatçılarının hangi yükümlülükleri diğer tıbbi cihaz imalatçılarının yükümlülüklerinden farklıdır?
Uygunluk Değerlendirme:
Bir onaylanmış kuruluş tarafından KYS sertifikasyonunu kapsayan bir uygunluk değerlendirme prosedürü (MDR Ek IX I. Bölüm veya Ek XI Kısım A uyarınca) Sınıf III implante edilebilir ısmarlama imal edilen cihazlar için uygulanabilir.
Sınıf III implante edilebilir ısmarlama imal edilen cihaz için düzenlenen KYS sertifikalarının kaydı EUDAMED'e girilir. İlave olarak imalatçıların; iktisadi işletmecilerin ve cihazların kaydına ilişkin ulusal gerekliliklere uymaları gerekebilir.

## Slide 19: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz imalatçılarının hangi yükümlülükleri diğer tıbbi cihaz imalatçılarının yükümlülüklerinden farklıdır?
UDI
Cihaz UDI kaydı, tahsisi ve etiketlemesi gerekliliklerinden muaftır.
Mevzuata Uyum Sorumlusu (PRRC)
MDR Madde 15 uyarınca mevzuata uyum sorumlusu bir kişi (PRRC) atamaları gerekse de, bu kişileri EUDAMED'e kaydetmeleri zorunlu değildir.

## Slide 20: MDCG 2021-3 Ismarlama İmal Edilen Tıbbi Cihazlarla İlgili Sorular ve Cevaplar
Ismarlama imal edilen cihaz imalatçılarının hangi yükümlülükleri diğer tıbbi cihaz imalatçılarının yükümlülüklerinden farklıdır?
PMS
MDR Madde 85'e göre Sınıf I cihazlar için bir rapor;
MDR Madde 86'ya göre sınıf IIa, IIb ve III için PSUR;
ısmarlama imal edilen cihaz imalatçısı tarafından oluşturulmalıdır, teknik dokümantasyonunun bir parçası olmalıdır.
Sınıf III implante edilebilir ısmarlama cihazlar için; PSUR'ların onaylanmış kuruluşlara gönderilmesi gerekli değildir, teknik dokümantasyonun parçası olmalıdır.